# Приложение № 1

# к документации открытого запроса предложений

# № 54-ОМТС-06/2012

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку станций катодной защиты марки «Тверца – 3000».

- Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция катодной защиты марки «Тверца – 3000» | 33 шт. |

- Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная  стоимость заказа 3 081 078  (три миллиона восемьдесят одна тысяча семьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%, с учетом доставки.

Стоимость маркировки, тары и упаковки входит в цену Товара.

- Место поставки товара: по месту нахождения поставщика.

- Сроки поставки товара.

Поставщик обязуется в течение 60 дней со дня получения предоплаты предоставить Товар в распоряжение Покупателя на своем складе, письменно известив Покупателя о готовности Товара к отгрузке посредством факсимильной связи (4912) 93-73-75.

- Оплата за поставляемый товар:

Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

Оставшиеся 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, Покупатель оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Покупателем извещения о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика.

- Цель поставки товара:

# Товар закупается согласно утвержденной проектной документации для производства строительно-монтажных работ.

- Вид поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Цена (руб) с учетом НДС | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция катодной защиты марки «Тверца – 3 000» Питание станции от однофазной сети переменного тока U=170 245 В; Максимальная выходная мощность станции Р=3,6 кВт; Максимальное выходное напряжение станции U=60 В; Максимальный выходной ток станции в режиме стабилизации тока I=50 А стабилизации потенциала I=60 А Точность поддержания выходного тока ±2% Точность поддержания защитного потенциала ±2% КПД не менее 93% Коэффициент корректора мощности >0,99 Дискретность ручного изменения задаваемого значения выходного тока 0,5 А; Дискретность ручного изменения задаваемого значения защитного потенциала 50 мВ Станция выдерживает долговременные режимы короткого замыкания и обрыва нагрузки; Габаритные размеры шкафа станции 430х400х870 мм; Вес преобразователя 22 кг | 92 866,00 | 33 шт. |

- Требования к поставкам :

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска, соответствовать заданным техническим параметрам, указанным в п. 7 Технического задания.

Каждая единица Товара должна иметь индивидуальный заводской номер. Данный номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика, наклейки, гравировки, клейма.

- Требования к документам на товар.

# Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты соответствия,  или иные документы) предоставляются Поставщиком Покупателю в момент получения Покупателем или уполномоченным им лицом Товара на складе Поставщика

# Товар должен быть сертифицирован в системе «Газсерт».

- Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом договора.

Приемка товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; акт приема передачи), счет - фактуры.

- Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ Р 52931-2008 (раздел 6) и ТУ  . При обнаружении несоответствия качества продукции указанным стандартам, акт о качестве продукции составляется Покупателями. Все расходы связанные с заменой, возвратом несет Поставщик.