Приложение №3

к документации открытого запроса предложений

№64-ЦСО -08/2012

ЛОТ №2                    	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара для    тепломеханической части           котельной  и газопровода.

| № п/п | Описание требования |
| --- | --- |
| 1. | Сведения о начальной максимальной цене договора: Начальная (максимальная) цена договора 685 703 ( шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот три) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% 104 598 (Сто четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек, с учетом доставки. Стоимость тары, упаковки, маркировки, а также стоимость доставки Товара Грузополучателю входит в стоимость Товара. |
| 2. | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 3. | Товар должен быть выпущен не ранее 12 месяцев со дня поставки. |
| 4. | На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, в соответствии с условиями Договора поставки. |
| 5. | Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. |
| 6. | Наличие на поставляемую продукцию сертификатов заводов-изготовителей, сертификатов системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ТУ, установленным в Российской Федерации для данного Товара, в соответствии с условиями Договора поставки. |
| 7. | Товар должен быть снабжен документами (паспорта, сертификаты), подтверждающими его качество. Порядок сдачи Товара определен в соответствии с условиями Договора поставки. |
| 8. | Цель поставки: Товар закупается для производства строительно-монтажных работ газопровода и поставки товара для тепломеханической части котельной, согласно утвержденной проектной документации. |
| 9. | Условия оплаты: Плательщик перечисляет на расчетный счет Поставщика в качестве предоплаты 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. Оставшиеся 50% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, Плательщик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Покупателем извещения о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика. Извещение должно быть направлено Покупателю по факсу 8(4912) 93-73-75. |
| 10. | Место поставки товара: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б |
| 11. | Сроки поставки товара Поставщик обязуется поставить товар в срок не более 15 дней со дня получения предоплаты, в соответствии с условиями Договора Поставки. |
| 12. | Вид товара и его технические характеристики: № п/п Наименование и краткие характеристики Товара (в т.ч. параметры, ГОСТ и др.) Ед. изм. Кол-во 1 Клапан предохр.ПРЕГРАН КПП ДУ40х40 РУ16 (вн.резьба)Рсраб.=4,4бар ГОСТ 10494-801 шт 2 2 Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-125 ДУ125 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 ГОСТ 12815-80 шт 2 3 Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-032 ДУ32 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80 шт 1 4 Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-025 ДУ25 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80 шт 2 5 Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-065 ДУ65 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80 шт 1 6 Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-080 ДУ80 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80 шт 1 7 Фильтр сетчатый фланцевый чугун. IS16FМ-100 ДУ100 Ру16 с магнитной вставкой ВМ-01 Тмакс.300С ГОСТ 12815-80 шт 1 8 Клапан обратный межфл. CV16-0100 EPDM ДУ100 Траб.=95С ГОСТ 10494-801 шт 1 9 Клапан обратный межфл. CV16-0080 EPDM ДУ80 Траб.=95С ГОСТ 10494-801 шт 1 10 Клапан обратный межфл. CV16-0125 EPDM ДУ125 Траб.=95С ГОСТ 10494-801 шт 2 11 Клапан обратный межфл. CV16-0065 EPDM ДУ65 Траб.=95С ГОСТ 10494-801 шт 1 12 Клапан обратный межфл. CV16-0050 EPDM ДУ50 Траб.=95С ГОСТ 10494-801 шт 2 13 Клапан обр.пруж. ДУ32 ТК ГОСТ 10494-801 шт 4 14 Клапан обр.пруж. ДУ25 ITAP ГОСТ 10494-801 шт 5 15 Регулятор давл. для хол/гор. в STC ДУ20 ГОСТ 17379-2001 шт 2 16 Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ125 ГОСТ 12820-80 шт 14 17 Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ100 ГОСТ 12820-80 шт 8 18 Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ80 ГОСТ 12820-80 шт 4 19 Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ65 ГОСТ 12820-80 шт 7 20 Кран шар. VALTEC-BASE ДУ25 ГОСТ10549-80 шт 22 21 Затвор дисковый пов.VP3448 ДУ50 ГОСТ 12820-80 шт 4 22 Водосчетчик ВСТН-100 импульс. Выход ГОСТ 51232-98 шт 1 23 Грунт ГФ-021 серый 20кг ГОСТ 25129-82 шт 2 24 Отвод 133х4,5 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 38 25 Отвод 108х3,5 90-град. ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 10 26 Отвод 89х3,5 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 4 27 Отвод 76х3,5 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 23 28 Отвод 40 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 30 29 Отвод 32 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 231 30 Отвод 25 б/ш ГОСТ – 17375-2001 шт 10 31 Переход 133х76 ГОСТ – 17378-2001 шт 12 32 Переход 133х108 ГОСТ – 17378-2001 шт 2 33 Переход 76х45 ГОСТ – 17378-2001 шт 8 34 Переход 45х32 ГОСТ – 17378-2001 шт 8 35 Переход 89х76 ГОСТ – 17378-2001 шт 2 36 Переход 89х45 ГОСТ – 17378-2001 шт 2 37 Переход 108х76 ГОСТ – 17378-2001 шт 2 38 Переход 76х57 ГОСТ – 17378-2001 шт 4 39 Фланец 125х16 воротн, ГОСТ – 12821-80 шт 28 40 Фланец 100х16 воротн. ГОСТ – 12821-80 шт 16 41 Фланец 80х16 воротн. ГОСТ – 12821-80 шт 8 42 Фланец 65х16 воротниковый ГОСТ – 12821-80 шт 14 43 Фланец 125х10 ГОСТ – 12821-80 шт 8 44 Фланец 100х10 ГОСТ – 12821-80 шт 4 45 Фланец 80х10 ГОСТ – 12821-80 шт 4 46 Фланец 65х10 ГОСТ – 12821-80 шт 19 47 Фланец 50х10 ГОСТ – 12821-80 шт 9 48 Фланец 40х10 ГОСТ – 12821-80 шт 14 49 Прокл. паронит.ДУ125 ГОСТ 481-80 шт 18 50 Прокл. паронит.ДУ100 ГОСТ 481-80 шт 18 51 Прокл. паронит.ДУ80 ГОСТ 481-80 шт 16 52 Прокл. паронит.ДУ65 ГОСТ 481-80 шт 31 53 Прокл. паронит.ДУ50 ГОСТ 481-80 шт 9 54 Прокл. паронит.ДУ40 ГОСТ 481-80 шт 14 55 Резьба 20 (1уп./250шт.) ГОСТ 9150-81 шт 20 56 Резьба 25 (1уп./200шт.) ГОСТ 9150-81 шт 53 57 Резьба 15 (1уп./500шт.) ГОСТ 9150-81 шт 100 58 Резьба 32 (1уп./100шт.) ГОСТ 9150-81 шт 38 59 Муфта 15мм ст. ГОСТ 8966-75 шт 30 60 Круг отрезной 230х2,5х22 14А (в уп. 50) ГОСТ 21963-83 шт 90 61 Электроды МР-3С 3мм (Лосиноостр.) ГОСТ 9466-60 кг 30 62 Электроды LВ-52U 2,6мм имп. ГОСТ 9466-60 кг 50 63 Электроды LВ-52U 3,2мм имп. ГОСТ 9466-60 кг 50 64 Шпилька резьбовая 16х1000 цинк ГОСТ 9066-75 шт 50 65 Шпилька резьбовая 14х1000 цинк ГОСТ 9066-75 шт 30 66 Гайка М16 (1кг;2кг;5кг) ГОСТ 5915-70 кг 32 67 Гайка М14 (1кг;5кг) ГОСТ 5915-70 кг 16 68 Отвод 159х4,5 90-град. ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 10 70 Отвод 20 90-град. ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 9 71 Переход 159х133 ГОСТ – 17378-2001 шт 6 72 Переход 133х89 ГОСТ – 17378-2001 шт 4 73 Переход 108х76 ГОСТ – 17378-2001 шт 4 74 Тройник 32 ГОСТ 22822-83 шт 3 75 Тройник 20 FITTEX ГОСТ 22822-83 шт 3 76 Тройник 32х15 FITTEX ГОСТ 22822-83 шт 2 77 Заглушка 159 черн. элиптич. ГОСТ – 17379-2001 шт 6 78 Заглушка 133 черн. элиптич. ГОСТ – 17379-2001 шт 4 79 Заглушка 76 черн. элиптич. ГОСТ – 17379-2001 шт 3 80 Фланец 150х16 воротн. исп. 1 ГОСТ – 12821-80 шт 6 81 Прокл. паронит. ДУ32 ГОСТ 481-80 шт 6 82 Резьба 40 (1уп./100шт.) ГОСТ 9150-81 шт 6 83 Муфта 32мм ГОСТ 8966-75 шт 103 84 Муфта 15мм ГОСТ 8966-75 шт 19 85 Бочата 15 (1уп./500шт.) ГОСТ 8946- 75 шт 2 86 Ниппель переходной 1/2х3/4 “LTM” нар.р. ГОСТ 8946- 75 шт 3 87 Водосчетчик СВ-20 Х ГОСТ 51232-98 шт 3 88 Кран шар. VALTEC-BASE ДУ15 ГОСТ10549-80 шт 1 89 Кран шар. VALTEC-BASE ДУ25 Американка м/р ГОСТ10549-80 шт 14 90 Кран шар. VALTEC-BASE ДУ20 Американка м/р ГОСТ10549-80 шт 3 91 Регулятор давл. для холл/гор. ITAP ДУ25 ГОСТ 17379-2001 шт 1 92 Регулятор давл. для холл/гор. ITAP ДУ15 ГОСТ 17379-2001 шт 1 93 Фильтр сетчатый 25мм БАЗ ГОСТ 12815-80 шт 1 94 Отвод 57х3 оц. 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 5 95 Отвод 25 оц. ГОСТ – 17375-2001 шт 9 96 Отвод 20 оц. ГОСТ – 17375-2001 шт 3 97 Резьба 50 (1уп./100шт.) ГОСТ 9150-81 шт 6 98 Муфта 50мм оц. ГОСТ 8966-75 шт 1 99 Муфта 25мм оц. ГОСТ 8966-75 шт 4 100 Муфта 20мм оц. ГОСТ 8966-75 шт 3 101 Муфта 25х20 оц. FITTEX ГОСТ 8966-75 шт 5 102 Бочата 25 оц. ГОСТ 8946- 75 шт 2 103 Контргайка 50мм ГОСТ 8968-75 шт 1 104 Сгон 50 (1уп./40шт.) ГОСТ 8969-75 шт 1 105 Футорка 3/4х1”нар.р. “LTM” ГОСТ 8960-75 шт 2 106 Угольник 20 PRO AQUA ГОСТ 8946-75 шт 3 107 Угольник 25 PRO AQUA ГОСТ 8946-75 шт 8 108 Угольник 32 PRO AQUA ГОСТ 8946-75 шт 20 109 Тройник 32 PRO AQUA ГОСТ 22822-83 шт 5 110 Тройник 25 PRO AQUA ГОСТ 22822-83 шт 4 111 Муфта 32х1”раз. (нар.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75 шт 2 112 Муфта 32х1”раз. (вн.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75 шт 7 113 Муфта 25х3/4”раз. (нар.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75 шт 5 114 Муфта 20х1/2”раз. (вн.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75 шт 3 115 Муфта 20х1/2”раз. (нар.р.) PRO AQUA Американка ГОСТ 8966-75 шт 6 116 Муфта 32х25 PRO AQUA ГОСТ 8966-75 шт 3 117 Муфта 25х20 PRO AQUA ГОСТ 8966-75 шт 2 118 Вентиль 15 Б3р А51 ДУ 50 пожарный г/ш ГОСТ Р 50982-2009 шт 2 119 Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ 8220-85 шт 2 120 Ствол ручной РС-50 ГОСТ 9923-93Т шт 2 121 Рукав пожарный 51мм с ГР-50, РС-50 ГОСТ 53271 - 2009 шт 2 122 Шкаф пожарный ШПК-315 Н3Б ГОСТ51844 - 2001 шт 2 123 Клапан предохр. ПРЕГРАН КПП ДУ25х25 РУ16 муфт.Рсраб.=4,0 бар ГОСТ 10494-801 шт 2 124 Клапан предохр. ПРЕГРАН КПП ДУ32х32 РУ16 (вн.резьба).Рсраб.=4,0 бар ГОСТ 10494-801 шт 6 125 Затвор чуг.диск.нж. EPDM ДУ65 РУ16 ручной Seagull ГОСТ 12820-80 шт 3 126 Эл.привод ГЗ-ОФ-25/5,5Кд/зата,SEAGULL 50-65 ГОСТ 50369-92 шт 3 127 Отвод 273 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 10 128 Отвод 325 90-град.ст.20 ГОСТ – 17375-2001 шт 6 129 Переход 315х273 ГОСТ – 17378-2001 шт 6 130 Муфта 20мм ГОСТ 8966-75 шт 100 131 Контргайка 20мм ГОСТ 8968-75 шт 100 132 Контргайка 25мм ГОСТ 8968-75 шт 100 133 Контргайка 32мм ГОСТ 8968-75 шт 200 134 Муфта 25мм ГОСТ 8966-75 шт 200 135 Кран шаровый 25 ГОСТ10549-80 шт 100 136 Кран шаровый 32 ГОСТ10549-80 шт 50 137 Кран шаровый 40 ГОСТ10549-80 шт 10 |

.